实验室台式余氯分析仪

一、用途概述  Summary  of  functions

本仪器采用DPD法，应用光电比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样放入DPD药片时，水样将变成红色。然后将此水样放入光电比色座，仪器会通过比较红色深浅从而得到余氯的浓度大小。可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯/总氯浓度检测，以便控制水的余氯/总氯达到规定的水质标准。

二、产品特点  Product  Characteristics

▶流线形外型设计，采用低漂移、高精度电路系统，仪器能长时间稳定工作

▶LCD液晶数字显示，高强度长寿命光源，无更换之忧虑，稳定性好，免维护

▶采用DPD法光电比色测定，可测定游离余氯、总氯、化合余氯

三、技术指标  Specifications

| 型号Model | YLS-1 |
| --- | --- |
| 测量范围Measuring range | 0～5mg/L（0～10mg/L） |
| 最小示值Minimum readout | 0.01mg/L |
| 线性误差Basic error F.S | ±5%FS |
| 重 复 性Repeatability | 3% |
| 供电电源Power supply | AC 220V±10% 50Hz |
| 特点 Characteristics | 台式、稳定性好，免维护 |