DDBJ-305型便携式电导率仪

DDBJ-305型便携式电导率仪是实验室测量水溶液电导率的仪器，它广泛地应用于电力、石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。

一、仪器特点：

◆ 四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，测量精度  高。

◆ 采用四节五号干电池供电，携带方便，可在野外现场使用。

◆  采用3位大液晶数字显示，电导率和温度同时显示，外形美观，显示清晰。

◆可对电极常数及溶液温度系数进行设置。

◆选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量

二、技术指标：

1． 测量范围：电导率：0-20.0  μS.cm-1      0-200.0μS.cm-1

0-2000.0 μS.cm -1   0-20.00 ms/cm -1

2． 电子单元基本误差:±2.0%(FS)±l个字。

3.   仪器的基本误差：  2.5 5%(FS)±1个字。

4.  温度补偿范围：    (5～50)℃,基准温度25℃。

5.   温度显示范围：     0～60℃       介质温度：         5～50℃

- 配套电极：         DJS-1型塑料电极

电极常数：         1.0 cm-1

7.外形尺寸：            1×b×h，135×75×25 mm：

8. 重 量：            0.3kg。

9.正常使用条件：        环境温度：(5~50)℃；

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204