PHSB-320便携式PH计

产品说明:
高精度；体积巧小；操作简单，简捷的操作面板和易读显示，使得仪器易懂，易操作。自动温度补偿，由于有温度探针之助，可以自动修正温度对酸碱度的影响。准确的温度计，独立的温度探针，能快速的感应被测溶液的温度。配备BNC的复合电极与9V折叠电池，在全球各地方便更换电极与电池。经济实用，完全符合各种行业测试需要。

测量范围 PH 0.00～14.00PH ℃ 0～100℃ 分辨率 PH 0.01PH ℃ 0.1℃ 精度 PH ±0.02PH ℃ ±0.5℃ 显示 PH 4位LCD显示 ℃ 3位LCD显示 自动温度补偿 0℃～50℃ 电源 1x9V 工作温度 0℃～50℃ 校正方式 自动两点校正 尺寸 123mm×72mm×33mm