DOS-218型便携式溶氧仪

一、功能特点：

- 功能多样，采用进口TI公司原装进口元件，采用低功耗设计，具有欠压显示，自动关机等电源管理功能

- 此款仪器可进行溶氧仪浓度、饱和度、电极电流、温度测量

- 采用微处理器技术，宽屏幕液晶显示。同时具有操作提示功能，使用简单方便

- 具有自动温度补偿功能。

- 具有断电保护等功能

- 仪表等级IP65，防水、防尘，适合野外作业

二、技术参数：

量程范围：0.0～199.9%（0.00～19.99PPm）；温度0～50℃

分 辨 率：0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉

准 确 度：±1.5% of F.S；温度0.3℃

含 盐 量：0.0 ～ 50.0 ppt；解析度 0.1ppt

储存数据：99笔资料

显    示：4位数，同时显示%或ppm和温度值

操作环境：0-80%RH,0～50℃

尺    寸：175x70x33mm

重    量：500克

供电电源：4 X AAA 电池

三、配置：

DOS-218型便携式溶氧仪二次表1台、ppm级污水溶氧电极（极谱型覆膜氧）1支、5米线（双屏蔽线）、便携式手提箱、1个电池、说明书，标准液1瓶

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204