TP-1A型 总磷测定仪

产品介绍：

仪器利用密封高温消解，然后进行比色，微电脑自动处理数据，直接显

示水样的总磷浓度值。仪器广泛适用于地面水、污水、工业废水中有机和无

机磷的测定

技术参数

1、测量范围：0.02～10mg/L

2、示值误差: ≤±5%(F.S)

3、重复性  ：≤3%

4、消解温度:120℃±1.0℃

5、消解时间：30分钟

6、光学稳定性：≤0.002A/20min

7、批处理量：16个水样/20个水样

8、外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

消解仪216mm×320mm×146mm

9、功耗：400W

产品特点：

1、利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

2、利用PID自动控制消解温度，温控精度高。

3、大屏幕液晶显示，全中文界面，所有设定、标定、测定、记录操作全部在同一集成环境下实现。

4、高温消解和主机分开，避免了高温部分对光学系统的影响。

5、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

6、可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。

7、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

产品配制清单：

主机1台、16孔消解仪1台、消解比色管10支，总磷试剂1套（可测100个样），试管架1个，防护罩1个，电源线2根，说明书、合格证和保修卡各1份。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204