PCOD-810型 便携式COD测定仪

技术指标

  - 测量范围：（超过稀释测定）

COD：5～2000mg/L

  - 示值误差：

COD：≤±5 %

  - 重复性  ：≤3%

  - 波长：低量程420nm，高量程610nm

  - 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

  - 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃

  - 控温精度：±0.5℃

  - 控温时间：1~999min可调

  - 消解时间：COD为15min

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 批处理量：4个水样

  - 外形尺寸：测定仪 80mm×230mm×55mm

消解仪105mm×160mm×90mm

  - 重量：  主机0.5kg   消解仪：1kg

  - 主机功耗：电流＜40uA；消解器功耗：＜65W

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 主机：  高容量可充电锂电池

消解仪：汽车点烟器或220V电源及便携锂电三种供电方式

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

- 采用进口冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

- LCD大屏液晶全中文显示，操作方便直观。

- 高性能超低功耗16位单片机，且主机配以高容量可充电锂电池。

- 仪器方便小巧，方便携带现场检测。

- 可保存标准曲线20条及500个测定值（含带时间标签浓度值、吸光值及透光率）。

- 带USB接口，可以联接电脑。

- 数据断电保护功能。

- 带便携打印机，可以当场打印数据。

- 主机机壳采用模压ABS材料，防腐防水防尘性能好。

产品配制清单：

主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管10支，试管架1个，COD试剂1套，交直流转换器（220V/12V）1个，汽车点烟器连接线1条，便携锂电池，便携打印机1台，USB线1根，数据采集光盘1张，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204