CHYS-240型 硫酸盐测定仪

产品介绍：

仪器广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后废水中硫酸盐浓度的测定

技术参数

1、测量范围：8.00～100.00mg/L，超过稀释测定

3、示值误差: ≤±5%

4、重复性  ：≤3%

5、光学稳定性：≤0.002A/20min

6、外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

7、功耗：30W

8、重量：小于1kg

产品特点：

1、利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

2、大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

4、可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。

5、具有出厂校准和用户自定义标定功能

6、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

产品配置清单：

主机1台、比色管10支，硫酸盐试剂1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。