WGZ-B、WGZ-1B数显便携式浊度仪

用途概述

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、矿泉水厂、自来水厂等部门的浊度测量。

产品特点

► 外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用，配有数据输出接口

► LCD液晶显示屏，低功耗配置、低电压提示、自动关机功能

► 特制高效长寿命光源，免维护使用，避免色度影响，30秒预热即可正常工作

技术指标

| 产品型号 | WGZ-B、WGZ-1B |
| --- | --- |
| 测定原理 | 90°散射光 |
| 最小示值（NTU） | 0.1 |
| 测量范围（NTU） | 0～200 |
| 示值误差 | ±8％(±2.5％F.S) |
| 重 复 性 | ≤1％ |
| 零点漂移 | ±1％F.S |
| 供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 |
| 外型尺寸 | 235×75×65 mm |
| 产品特点 | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用 |