冷冻机油与制冷剂相溶性测定仪FDH-7301

适用范围

适用于 SH/T0699冷冻机油与制冷剂相溶性、冷冻机油相容性、制冷剂相溶性。

功能特点

1、采用进口双压缩机复叠式制冷杜瓦瓶保温性能优良
2、透明观察数显PID温控，-70±0.1℃进口制冷剂专用接头连接   
3、耐压耐腐易密封，使用方便标准T型不锈钢组件 防腐耐用不锈钢针型阀
4、耐压软管连接透明试管保护圆筒，观察方便专用制冷剂采收管线，方便简洁 
5、真空泵抽气，针型阀调节，真空压力表显示仪器装有安全阀，保证做样安全两相分离曲线
6、人工观察，手工绘制

技术参数

1、温度范围：室温~-70°

2、制冷方式：压缩机制冷

3、观察窗口：杜瓦瓶

4、控温方式：自动控温装置

5、电源电压：220V