喷气燃料固体颗粒污染物测定仪FDR-2801

适用范围

​ 喷气燃料固体颗粒污染物测定仪是根据：SH/T0093 ASTM D2276  M1L-T-5624N标准规定设计制造的。适用于检测喷气燃料固体颗粒污染物含量。在规定条件下，试样经玻璃砂芯过滤装置过滤，微孔薄膜过滤片上的增重物即为试样的总污染物含量。

功能特点

1、该仪器为台式，不锈钢结构操作面板，陶瓷镀层；
2、数显时间计时器，风鸣报警；
3、抽空时间可任意设定；
4、低噪音真空泵；
5、标准的玻璃配件，符合ASTM 标准要求；
6、金属夹钳采用模具冲压成型；

技术参数

1、过滤方式：真空泵抽吸
2、真 空 度：80KPA
3、整机功率：500W
4、工作单元：一套标准过滤系统
5、工作电源：AC220V/50Hz
6、计时方式：数显计时器