WS100便携式PH/氟离子浓度计

- 仪器简介：
本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合, 可用于高精度测量水溶液的pH、ORP、氟离子浓度和温度等参数，是性价比最优的便携式水质分析仪器, 广泛应用于饮用水、地面水和生活用水的测试分析，尤其适合在野外和现场使用。
二、技术参数：
1、氟离子浓度：测量范围：电计：（0.00~9.00）pF；配套：（1.00~6.00）pF
               显示单位：pX、ppm（mg/L）
               准确度：±0.01pF
               温度补偿范围：0 ~ 80 ℃（自动）
2、PH:         测量范围:（0 ~ 14.00）pH
               分辨率:0.1/0.01  pH
               准确度:± 0.01 pH
               温度补偿范围:（0 ~ 100）℃（自动）
3、mV(ORP):   测量范围:± 1999mV，分辨率:1mV，准确度:±0.1% FS
4、其它技术参数:数据储存:200组
               储存内容:编号、测量值、测量单位和温度值。
               电源:AA电池2节（1.5V×2）
               尺寸和重量:仪表：(65×120×31)mm/180g；手提箱：(255×210×50)mm/790g
               防水等级:IP57
三、主要技术特点：
1.本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合, 可用于高精度测量水溶液的pH、ORP、氟离子浓度和温度等参数，是性价比最优的便携式水质分析仪器, 广泛应用于饮用水、地面水和生活用水的测试分析，尤其适合在野外和现场使用。2.内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。3.专利结构的三复合氟离子电极，由离子电极、参比电极和温度电极组合而成，电位稳定，响应快速，使用方便。4.无需搅拌和添加试剂，直接测出样品的氟离子浓度，可切换pF和ppm二种浓度单位。