JT-120万分之一卤素水分测定仪

JT-120高端型万分之一卤素水分测定仪是一款高精度卤素水分测定仪、顶级快速水分测定仪，其精度达到0.0001g（0.1mg，万分之一精度），所测得水分值可达到0.001%（10PPM含水量），做工精致，品质精良，高科技企业、院校、科研机构的首选高精度水分测定仪。

精泰牌JT-120高精度高端型万分之一卤素水分测定仪应用范围：
      可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如化工、医药、烟草、粮食、煤炭、金属粉末、塑胶、橡胶、食品、肉类、纺织、造纸、木屑、饲料、种子、油脂、脱水蔬菜、淀粉、茶叶、石墨、矿石以及防火材料、农林、泡沫、乳业等行业中的实验室与生产过程中，可以满足固体、颗粒、粉末、胶状物、及液体含水率测定的要求。 
      JT-120高端型卤素快速水分测定仪因其加热源为环状卤素加热器，在样品的测试过程中，加热更均匀，不会出现样品的焦糊现象，所以更适合产品的低水分检测。

精泰牌JT-120高端型万分之一卤素水分测定仪凭什么高精度 ：
      水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度，目前常规电子天平的精度基本上是0.001g(千分之一)。精泰牌JT-120快速水分测定仪电子天平的传感器精度达到0.0001g(即0.1mg，万分之一精度)，水分测定最小达到0.001%含水量(即10PPM水分)，是一种新型的高精度快速水分测定仪器。
      目前，塑料、化工行业中水分含量测定的仪器是卡尔费休水分测定仪，这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果，该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员，这就意味着更大的成本投入，且操作程序繁琐，使用不方便。
      而JT-120卤素快速水分测定仪的出现，很好地解决了这一问题。JT-120卤素快速水分测定仪无需使用昂贵的精密仪器或额外的化学试剂，同时，该仪器采用超高精度的电磁力平衡传感器，水分测定低至0.001%(10PPM)，高加热效率的环形卤素加热源以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。

JT-120高端型万分之一卤素水分测定仪工作原理：
      JT-120卤素快速水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器，采用热解重量原理设计的，仪器测量样品重量同时，卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中，仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量％，干燥完成后，最终测定的水分含量锁定，按显示键可观察水分值，重量初始值，起始值，测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比，卤素加热可在最短时间达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，大大加快了测量时间。一般样品只需几分钟即可完成，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性。泰州市精泰仪器仪表有限公司始终立志于为用户提供多用途，多性能的高品质产品，为您打造快速、准确、物超所值的水分测定仪完美典范。

JT-120高端型万分之一卤素水分测定仪产品技术指标：
水分测定范围：  0.001%－100% (10PPM-100%)
测试时间：      只需几分钟即可完成测定
样品重量：      0.3g－60g
传感器精度：    0.0001g (万分之一精度,采用电磁力平衡传感器)
水分含量可读性： 0.001%  (10PPM)
加热温度：      室温－205℃
显示参数：      水分%、时间、温度、重量
通讯接口：      标准RS 232接口
供电电源：      电压220v±10%  频率 50HZ±1HZ
分析方法：      可选三种终点判断方式：一、全自动；二、定时0.1-99分 钟；三、自定义模式
通讯接口：     标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
试样温度：      -40℃－50℃
工作环境温度：  -5℃－50℃
相对湿度：      ≤80%RΗ
外形尺寸：      350mm×200mm×260mm
仪器净重：      7.5kg
称盘尺寸：      110mm

【精泰仪器】提供的所有产品均实行三保制，免费保修一年，终身维护。

联系方式：

单位：泰州市精泰仪器仪表有限公司

地址：江苏省泰州市兴化板桥景园一号楼

联系人：张炎 15189996616

主营：卤素水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、快速水分测定仪等