荧光法便携式溶解氧测量仪

技术规格对比

| 测量方法 | 荧光法 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 便携式溶解氧测量仪 | 便携式溶解氧测量仪 |
| 品牌 | Orion/奥立龙 | Hach/哈希 |
| 型号 | A223 | HQ30d |
| 订货号 | 320D-01A | HQ30d53303000 |
| 产品图片 |  |  |
| 参考配置 | A223溶解氧主机，087010MD荧光法RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），仪表护套（带电极固定器），便携箱，4节AA电池。 | HQ30d溶解氧主机，LDO10103荧光法溶解氧探头（3米线缆） |
| 市场参考价（RMB） | ￥16,880.00 | ￥27,768.00 |
| 量程 | 0–50mg/L；0–500% | 0～20mg/L（ppm）；0～200%饱和度 |
| 分辨率 | 0.1、0.01；1,0.1% | 0.01、0.1mg/L；0.1% |
| 相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L)、±0.2mg/L(8-20mg/L)、 读数的10%(20-50mg/L)； ±2%饱和浓度 | ±1%量程 |
| 压力补偿 | 450.0–850.0mmHg | 自动 |
| 盐度校正 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿，或手动；0–45ppt |  |
| 校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 |  |
| 温度范围 | 0–50℃ | ﹣10–﹢110℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 相对精度 | ±0.1℃ | ±0.3℃ |
| 校准功能 | 有，1点 |  |
| 数据存储 | 1000条，符合GLP标准 | 500条，GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动 | 手动、自动 |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 |  |
| 输入 | 9针miniDIN接口 |  |
| 输出 | RS232接口，USB接口 | USB接口 |
| 电源 | 100-240VAC（选配）；4节AA电池（标配） | 115-250VAC（选配）；4节AA电池 |
| 应用推荐 | 适用于室内/户外DO以及啤酒/葡萄酒中DO的精确测量 | 适合于实验室和野外测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度 |