实验室台式余氯分析仪YLS-1

用途概述 Summary of functions

本仪器采用DPD法，它应用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样放入DPD药片时，水样将变成红色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较红色深浅从而得到余氯的浓度大小。

余氯/总氯仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯/总氯浓度检测，以便控制水的余氯/总氯达到规定的水质标准。

产品特点 Product Characteristics

▶流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比

▶大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统

▶可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作

▶高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作

技术指标 Specifications

| 型号Model | YLS-1 |
| --- | --- |
| 测量范围Measuring range | 0-2.5mg/L |
| 最小示值Minimum readout | 0.01mg/L |
| 线性误差Basic error F.S | ±（5%FS+1个字） |
| 重 复 性Repeatability | 3% |
| 供电电源Power supply | AC 220V ±10% 50Hz |
| 特点 Characteristics | 台式、稳定性好，免维护 |