便携式氨氮测定仪 BQCHNH-812

便携式氨氮测定仪 BQCHNH-812 用电池做电源，手持式便携设计，适用于野外现场使用 稳定性好、精度高 数据可保存及查询

技术参数： 1、测量范围：0.02-25mg/L（分为二个量程： 0～5mg/L、5～25mg/L。超量程可稀释后测定） 2、基本误差： ±3%(F.S) 3、重复性 ：≤3% 6、外形尺寸：80mm×230mm×55mm 7、重量：500g 8、 正常使用条件： ⑴ 环境温度:5～40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5#电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。 产品特点： 1、高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。 2、用进口高性能、长寿命、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，重复性好，精度高。 3、仪器方便小巧，方便携带现场检测 4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的氨氮值、吸光值及透光率） 5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。 6、数据断电保护功能。 7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。 产品配制清单： 主机1台、4节5#电池、氨氮试剂1套、比色管10支，便携箱1个，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。