DDS-307A型实验室电导率

DDS-307A是一款改进型电导率仪，在市面上 DDS-307的基础上增加了温度自动补偿功能，具有较高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

仪器特点：

双排数码管：分别显示电导率值和温度值。

微机化：   采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、

可靠性：    单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

25℃折算： 温度补偿自动测量/手动输入。防水防侵蚀设计。

网络功能：  RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

可测量高纯水：配电极常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封测量池。自动提示测量终点。

技术指标：
显示方式：双排数码管分别显示电导率和温度值
测量范围：（1～3000）μS/cm， 0～99.9℃
电极常数：0.01～30μS/cm ; （配K=0.01电极）； 
          0.1～300μS/cm ; （配K=0.1电极） ； 
          1.0～3000μS/cm ; （配K=1.0 电极） ； 
          10～30000μS/cm ; （配K=10.0电极）； 
分辨率：0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数：0.001～15.0 cm-1间由软件设定      
温补范围：自动0～99.9℃，手动0～99.9℃
温度系数：0～10% / ℃ (以25℃为基准)
精 度：±1.0%FS，± 0.3℃
通讯接口：RS232双向通讯接口
电 源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz ，外置电源
工作条件：环境温度0～60℃ ，相对湿度≤90℅
掉电保存：＞5年
标准配置：二次表一台，电源一个，常数1.0的光亮或
铂黑电导电极一支，温度电极一支，电极支架一套。

定货指南：须告知所配电极的常数;测超纯水需配K=0.01电极和密封测量槽

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204