DWS-51A型实验室钠度计

DWS-51A是在以前指针式分档显示、旋钮和开关和非智能化设计的基础上改进而成。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善，只要在使用中注意电极的清洗，完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。

一、主要特点：

· 双排数码管同时显示μg/L; pNa/mV和温度。

· 微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度   补偿、精度高，重复性好。

· 高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

· 输入阻抗＞1012Ω。

· 灵敏度高：在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)。

· 稳定时间长有个很稳定的读数。

· 防水防侵蚀设计。

· 网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

二、技术指标：

1、显示方式：双排数码管同时显示

2、测量范围：0.2ｕg/L～23000mg/L，0.00 Pa～8.00 Pa，-1000～+1000 mV， 0～99.9℃

3、分 辨 率：0.1ｕg/L ; 0.1 mV，0.1℃

4、重复性：读数的±2.5%

5、精度：读数的±2.5%，±0.2 mV，±0.3℃

6、连续稳定时间：＞100秒

7、检测下限：0.2ｕg/L(8pNa)

8、输入阻抗：＞1012Ω

9、温补范围：自动/手动0～99.9℃，

10、响应速度：32秒(25℃),50秒(15℃)

11、通讯接口：RS232双向通讯

12、电 源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz ，外置电源:24VDC

13、工作条件：环境温度0～60℃ ，相对湿度≤90

14、掉电保存：＞5年

15、标定方式：一点标定、两点标定

三、标准配置：

二次表一台，电源一个，参比和测量电极各一支，温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲    液一套

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰2355456204@qq.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204