DOS-808A型实验室溶氧仪

DOS-808A中文台式溶解氧仪是我公司生产的实验室电化学分析仪之一,为高智能化连续监测仪。可以配（ppb级或ppm级）极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

仪器特点：

全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

历史数据功能：在测量状态时按存储键，二次表自动存储测量的氧浓度值和温度值,可存储3000组数据。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况及发生时间,便于管理。

电极的研究功能：存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。

数字时钟功能：显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度,使显示始终清晰。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机,这是仪表的基本要求。

四种标定方式：除传统的一点和两点标定方法外,还有手动输入零点和斜率以及已知氧浓度值标定等方法,以满足在各种情况下的使用。

技术特点：

- 测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

饱和度：0-200.0%；

2、分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；

3、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

4、整机示值重复性：±0.5%FS；

5、整机示值稳定性：±1.0%FS；

6、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

7、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）  37℃：98%终值<20秒；

8、时钟精度：±1分/月；

9、RS232通讯接口（选配）；

10、数据存储数量:3000点；

11、数据连续掉电保存时间：10年；

12、电源：220V±10% ，50±1HZ；

13、外形尺寸：205(长)*205(宽)*86(高)mm；

14、重量：二次表：1.5Kg ；

15、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204