PH8000型工业复合PH电极

电极特点：

1、采用国际先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易阻塞，维护方便

2、长距离的参比扩散途径，极大地延长了电极在恶劣环境中的使用寿命

3、无需补充电介质，维护量小

4、测量精度高，响应快，重复性好

技术参数：

型    号：   PH8000

测量范围：   0-14PH

适应温度：   0-80℃

测量精度：   ≤0.02PH

响应时间：   ≤10秒

斜    率：   ≥96%

零点点位：   Eo=7PH±0.3

内    阻：   MΩ(25℃) ≤50 MΩ

漂 移 度：   ≤0.03PH/24h不累加

安装方面：

旋转锁定式和尾端3/4螺纹（将电极旋转1/4周既可插入流程或从中取出）

广泛应用于各种纯水、高纯水的测量；例如：火力发电厂（需带流通池）

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204