在线感应式电导电极和酸碱浓度电极

广泛用于电厂和食品的管道清洗，还有化工生产中高污染的环境中。适合于10%以内的酸碱浓度测量和高浓度的盐溶液的电导率测量。

电极特点：

1在恶劣的化工应用环境中现优，由耐化学腐蚀的材质制造，该电极不会被极化干扰，可以避免污物、污垢甚至结垢层覆盖等十分恶略现象的影响，安装简单容易，所以它的应用范围很广。电极的设计适用于有高浓强酸（如发烟硫酸）的环境中；

2、可配套中文电导率仪表，中文酸碱浓度计使用，精度高，稳定性强；

3、感应电导率技术，消除了堵塞和极化的误差。使用接触式电极可能造成堵塞的所有领域；
4、大孔径传感器，长期稳定；
5、使用适应范围宽的支架和通用隔板安装结构，安装灵活；
6、宽阔的电导率（1us/cm～2s/cm）和温度（0℃～130℃）可调范围。

技术指标:

1、最大压力 (bar):1.6MP

2、电极体材质： PP 、 ABS 、PTFE选配

3、测量范围： 0~10mS 、0~20mS 、0~200mS 、0~2000Ms

0-10% HCL，NaOH，0-15%硝酸，0-30%硫酸

4、精度（电导常数）：±（测量值+ 25μS 的0.5%）

5、安装方式：流通式，管道式，沉入式

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204