工业污水溶氧电极

DOG-209F型溶解氧传感器具有较高的稳定性和可靠性，可在恶劣环境中使用，维护量也较小，适用于城市污水处理、工业废水处理、水产养殖和环境监测等领域的溶解氧连续测定。

一、技术指标：

测量范围：    0-200ug/L；0-20mg/L

测量原理：    电流式传感器（极谱式电极）

透气膜厚：    50µm

电极壳材料：  U PVC或316L不锈钢

温度补偿电阻：Pt100、Pt1000、22K、2.252K等

传感器寿命：  >2年

电缆线长：    5m

检测下限：    0.01 mg/L（20℃）

测量上限：    40 mg/L

响应时间：    3min（90%，20℃）

极化时间：    60min

最低流速：    2.5cm/s

漂    移：    <2%/月

测量误差：    <±0.1 mg/L

输出电流：    20-25nA/0.1 mg/L   注：最大电流3.5uA

极化电压：    0.7V

零    氧:     <0.1 mg/L

校准间隔时间：>60天

被测水质温度：0-60℃

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204