BQCOD-H便携式化学需氧量速测仪

BQCOD﹣H型化学需氧量速测定仪采用密封消解法消解样品，并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）值。

一、技术参数：

1. 测量范围： 5～2000mg/L，超过2000mg/L可稀释测定

2. 仪器误差：误差≤±5%

3. 仪器重复性：≤3%

4. 抗氯干扰：≤1200mg/L

5. 单色波长：610nm

6. 消解温度：165℃±1.5℃

7. 消解时间：10分钟

8. 批处理量：12个水样/次

9. 最大功耗：300W

10.外形尺寸：主  机：168mm×228mm×75mm（长×宽×高）

消解器：130mm×120mm×95mm（长×宽×高）

11.重量：总净重小于3kg

二、主要特点：

1. 利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

2. 利用PID自动控制消解温度，温控精度高。

3. 双行液晶显示，操作简便。

4. 高温消解和比色（含主机）两部分分离，使得温度对光学部分影响达到最小。

5. 一次可消解12个水样，每批水样测定时间仅20分钟左右。

6. 内存5条回归曲线及250个测量数据。

7. 数据断电不会丢失。

三、仪器配制：

1、主  机：1套（含消解器）

2、便携箱：1个。

3、消解管：12支。

4、比色皿：2只。

5、COD专用试剂：1套（可测500个样）。

6、电源线：1根，连接2根。

7、说明书：1份。

8、合格证：1份。

9、保修卡：1份。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204