600系列笔式电导率/TDS/盐度/电阻率仪

| 同类产品比较：测量范围最大：0~50mS/cm；测量参数最多：可切换电导率、TDS、盐度和电阻率，TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度。 |
| --- |
| ● 最小最薄的外形：148×29×14mm，电极直径10mm。 |
| ● 最好的功能：自动校正，自动温度补偿，自动改变量程，自动关机，低电压报警等智能化功能。 |
| ● 最方便的使用：所有操作只需一个按键。 |
| ● 符合IP57防水等级，可更换电极，仪表盒内有校正溶液和备用电池。 |
| 电导率 | 测量范围 精确度 温度补偿范围 自动校准 | 电导率：0~50.0μS/cm 50~500μS/cm 0.50~5.00mS/cm 5.0~50.0mS/cm TDS: 0 ~ 35.0g/L 盐度： 0 ~ 25ppt 电阻率：0 ~ 20.0MΩ·cm ±1.0% FS 0 ~ 50℃（自动），补偿系数：2.0% /℃ 1点校准（1413μS/cm） |
| 温度 | 测量范围 分辨率 精度 | 0 ~ 50℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
| 其它技术参数 | 电源 尺寸和重量 质量和安全认证 | CR2032锂电池×2，可连续使用100小时以上。 仪表：148×29×14mm / 43g 仪表盒：168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
| 工作条件 | IP等级 | IP57 防尘防水 |
| 1.仪表 | 1台 |
| 2. 1413校正缓冲溶液（10ml） | 1瓶 |
| 3. 2000系列锂电池（备用） | 2颗 |
| 4. 仪表盒 | 1个 |
| 5. 说明书 |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| 电导电极 | 塑壳电导电极 | 用于常规电导率测量，仪表配用。 |
| 电导率校正溶液 | 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
|  | 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
|  | 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL（瓶） |
| 电池 | 2000系列锂电池 | 与600系列仪表配用。规格：4颗 |

备注：市场报价1500.00元    经销价：1050.00元