磁力搅拌器的使用

磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物的混匀操作。它是利用了磁场和漩涡的原理：将液体放入容器中后，将搅拌子同时放入液体中，当底座产生磁场后带动搅拌子成圆周循环运动，从而达到搅拌液体的目的。

一．使用方法：

1．检查调整配件是否齐全，按顺序装好。

2．把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中，加入溶液，把搅拌子放在溶液中，接通电源。

3．调速是由低速逐步调至高速，切忌，有高速档直接启动，一面搅拌子不同步，引起跳动。

二．注意事项：

1．搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，切断电源检查烧杯底是否平，烧杯放置位置是否正确；

2．搅拌器运转时间不要过长，中速运转可持续8小时，高速运转可持续4小时；

3．仪器应保持清洁干燥，尤其不要使溶液进入机内；

4．使用时请接上地线。