高纯水分析的201pH 电极

纯水的电导率为<0.10μS/cm)和缓冲能力低弱，它的pH测量是一宗公认的世界级难题，被称为难能实现的使命, 或富有挑战性的测量任务《Mission Impossible or Measuring the pH of this water is challenging》. 世界各国（包括美国）也没有颁布纯水、超纯水pH的标准测定方法. 201型pH电极是探索高纯水pH测量方法中的比较合理、比较简便的一种工业在线测量器件.它采用低阻pH敏感玻璃膜加快响应速度；由凝胶(Gel )组成外参比电解质体系,控制KCL渗流速度;以多孔、环形、大面积Teflon盐桥包裹园柱形pH敏感膜，拉近了盐桥与pH敏感膜的距离,减少了测量中对传电荷离子的依赖性 ,响应快速;该电极能完成纯水体系,包括锅炉给水、冷却水、半导体工业使用的高纯水等领域的pH值测定。  
201pH电极特性：
     零电位点(Ｅ。): 7 ±0.25 pH ；
     转换系数(S) : > 98 % ；
     膜电阻 : < 30ΜΩ ；
     实用响应时间 : < 1分钟 ；
     测量范围 : 1—12 pH ；
     耐热性 : < 0 –100℃ ；
     耐压性 : >1 巴(bar) 
     电极接口：S8或K8S；

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204