PHS-3FA型实验室酸度计

PHS-3FA型是市面上功能最强，使用最方便的一款酸度计。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。

仪器特点：

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事

微机化：      采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：    单板结构，只有一块线路板, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

25℃折算：    能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25℃折算。输入阻抗>1012Ω

电极诊断：    多种标定方式，EO、S查询，监测电极性能

标液PH值自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的PH值

网络功能：    RS232双向通讯；可配打印机或TLab8.0通讯与数据处理软件。

历史数据：    存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟：提供各种功能的时间基准等

技术指标：

1、测量范围: PH: 0～14.00PH，-1999～+1999mV,0～99.9℃

2、分辨率：  0.001PH，0.1mV,0.1℃

3、精度:    ±0.005PH, ±0.2mV，±0.3℃

4、输入阻抗: ≥1012Ω

5、温度补偿范围: 自动：0～99.9℃，手动：0～99.9℃

6、温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25℃折算

7、通讯接口：RS232双向通讯

8、输出：   0～1400mV，1mV/0.01PH

9、电源:    AC220V±22V  50HZ±1HZ

10、外接电源工作条件:环境温度:0～60℃

相对湿度:<90%

11、时钟精度: ±1分/月

12、数据存储数量:3000点

13、掉电保存：>5年；时钟精度：±1分钟/月

14、标定方式：一点标定、两点标定、手动输入EO、S

标准配置：

二次表一台，电源一个，两复合电极一支，温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲液一套

订货指南：须告知所测介质，便于选配电极。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204