301型COD·氨氮·总磷测定仪

技术指标

  - 测量范围：（超过稀释测定）

COD：5～2000mg/L

氨氮：0.02～25mg/L

总磷：0.00～10mg/L

  - 示值误差：

COD：≤±5 %

氨氮：≤±3%(F.S)

总磷: ≤±5%(F.S)

  - 重复性  ：≤3%

  - 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

  - 温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃，总磷消解温度120℃。

  - 控温精度：±0.5℃

  - 控温时间：1~999min可调

  - 消解时间：COD为15min，总磷为30 min

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 批处理量：16个水样

  - 外形尺寸：COD氨氮总磷测定仪 340mm×250mm×130mm

消解仪（DIS-16型）216mm×320mm×146mm

  - 重量：  主机4kg   消解仪6kg

  - 功耗：  ＜500W

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

- 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

- 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

- 消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

- 操作简单省时。消解比色不需换管。

- 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

- 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。

- LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

- 具有出厂工作曲线恢复功能。

- 具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

- USB接口，可连接电脑。

配制清单

主机1台、消解仪1台、消解比色管30支，试管架1个，COD、氨氮及总磷各1套试剂，消解防护罩1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204