DDS-308A型实验室电导率

DDS-308A型是市面上功能最强，使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特定。可广泛用于火电、化工化肥、治金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

仪器特点：

中文液晶显示，中文菜单，中文记事。、

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量，温度补偿、量程自动转换、精度高，重复性好

可靠性：单板结构，触摸式按键，五开关旋钮和电位器

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度

25℃折算：温度补偿自动测量/手动输出，超纯水自动温度补偿

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab8.0a通讯与数据处理软件

历史数据：存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟：提供各种功能的时间基准等

可测量高纯水：配电极常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量杯

技术指标：

显示方式：   中文液晶显示，中文菜单操作

测量范围：     0.01~30μs/cm；（配0.01电极）

0.1~300μs/cm（配0. 1电极）

1.0~3000μs/cm （配.01电极）

10~300000μs/cm（配10.0电极）

温度：0~99.9℃

分辨率：0.001μs/cm、0.1℃

电极常数：0.001~15.0cm-1间有软件测定

温度补偿范围：自动：0~99.9℃，手动：0~99.9℃

温度系数：0！10%/℃（以25℃为基准）

精度：±0.5%FS，±0.3℃；通讯接口：RS232双向通讯

电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz

工作条件： 环境温度0~60℃，相对湿度≦90%

掉电保存：﹥5年，时钟精度：±1分钟/月

标准配置：二次表一台，电源一个，常数1.0的光亮或铂黑电导电极一支，温度电极一支，电极支架一套

订货指南：须告知所配电极的常数

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204