CPH809型进口脱硫PH电极

脱硫 pH电极用于烟气脱硫中的pH测量，该电极采用凝胶电极，免维护，电极在高温或高pH值下仍能保持高精度。

一、PH电极基本原理：

PH测量中使用的电极又称为原电池。原电池是一个系统，它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势（EMF）。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池，它的电位与特定的离子活度有关；另一个半电池为参比半电池，通常称作参比电极，它一般是与测量溶液相通，并且与测量仪表相连。

二、技术参数：

1、测量范围： 0-14PH

2、温度范围： 0-95℃

3、耐    压： 0.6MPa

4、材    质： PPS/PC

5、斜    率： >96%

6、零点电位： 7PH ±0.3

7、安装尺寸：上下3/4NPT管螺纹

8、连接方式：低噪音电缆线直接引出

9、应    用：用于各种工业废水、环保水处理，烟气脱硫中的pH测量

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204