FT-102C 粉体物性测试仪
一、描述：FT-102C粉体物性测试仪由ROOKO瑞柯公司自主研发生产，主要针对粉体表征特性之测量，满足粉体物理特性之粉末、粉体和颗粒流动性、松装密度、堆积密度、体积密度、自然堆密度、表观密度、安息角（休止角）功能项目之测量；依据药典要求粉末颗粒的直径与漏斗孔径的倍数关系配置多个规格可转换漏斗，满足不同粉末测试对漏斗孔径要求；漏斗出口配有控制阀门，粉体流动性测试时；可以获得定质量获得流动时间数据或者定体积状态下的流速时间数据；在密度测试时；可以通过固定的粉末体积通过漏斗填充到量杯之质量数据得到密度值或者固定粉末质量通过漏斗自然填充到量杯获得体积数据来获得各类密度数据；安息角（休止角）测量时：可获得在定底盘直径时获得堆角高度数据获得角度数据或者固定粉末流动堆积高度数据获得粉末堆积角度数据来获得休止角（安息角）.针对难流性粉料，可选择振动加料方式，以减少粉料因分子间重力作用及仪器漏斗壁摩擦因数对物料自然流动之阻力，促使粉料自然通过漏斗而流下；本仪器对粉末性状分析和产品质量管控、配比都有很好的提升从而帮助企业降低生产成本。定位结构保证测试结果之准确性。

二、FT-102C粉体物性测试仪适用范围：本品广泛用于生产、质检所、科研院所和大专院校实验室对材料分析和测量使用。适用于：农业：粮食加工，化肥，粉剂农药，饲料，人工降雨催凝剂；矿业：金属矿石的粉碎研磨，非金属矿深加工，低品位矿物利用

冶金：粉末冶金，冶金原料处理，冶金废渣利用，硬质合金生产；橡胶：固体填料，补强材料，废旧橡塑制品再生利用；塑料：塑料原来制备，增强填料，粉末塑料制品，塑料喷涂；造纸：造纸原料，涂布造纸用超细浆料，纤维状增强填料；印刷：油墨生产，铜金粉，喷墨打印墨汁，激光打印和复印碳粉；药物：粉剂，注射剂，中药精细化，定向药物载体，喷雾施药；化工：涂料，油漆，催化剂，原料处理；食品：粮食加工，调味料，保健食品，食品添加剂

颜料：偶氮颜料，氧化铁系列颜料，氧化铬系列；能源：煤粉燃烧，固体火箭推进剂，水煤浆；电子：电子浆料，集成电路基片,电子涂料，银光粉；建材：水泥，建筑陶瓷生产，复合材料，木粉

精细陶瓷：梯度材料，金属与陶瓷复合材料，颗粒表面改性；环保：脱酸用超细碳酸钙，固体废弃物的再利用，粉状污水处理剂；机械：粒度沙，微粉磨料，超硬材料，固体润滑剂，铸造型沙.

三、FT-102C粉体物性测试仪标准要求：参照国际和国内标准：ISO902-1976; ISO4324;GB6521-86 ;ISO4490-1978; GB1482-84; ISO903-1976; GB6522-86 ;GB11986; DIN ISO 4324 - December 1983;USP（美国药典）；BP（英国药典）；EP（欧洲药典）规范要求.

四、FT-102C粉体物性测试仪特点：本仪器符合人体工学设计，功能齐全，结构合理，为粉体物性测试之常用仪器.

五、FT-102C粉体物性测试仪技术参数要求：

1. 休止角（安息角）测试圆盘直径100mm.

2. 可转换漏斗口径mm：2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（根据用户需求选购）

3.漏斗容积： 200ml；配置搅拌装置解决颗粒流动性差难流动.

4.配备接收容器容积有：25ml、100ml、200ml、250ml、500ml（根据用户需求选购）

5.称量天平范围：0-2000g；精度0.01g

6.配置：角度尺，加料量杯，加料勺，秒表，钢尺，毛刷，接料盘，休止角圆盘，高度尺，称重天平.

7.材质：主要部件不锈钢304材料.

8.输入：输入：220V±10%  常温环境下使用.

还有相关产品：FT-102B粉末流动性和密度测试仪；FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ；FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪（多功能型）；FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型)；FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪（多功能型）；FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪（实用型）FT-104B休止角测定仪

FT-102C粉体物性测试仪

ROOKO瑞柯品牌，来自瑞柯公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧的向往