FZS4-4经济型振实密度测定仪（原FZS4-4B)

FZS4-4经济型振实密度测定仪制作要求该仪器系按国际标准ISO3953的要求制作，满足GB/T 5162-2006（金属粉末 振实密度的测定），并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器，用于测量粉末的振实密度。符合USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求，粉末经振实后，其密度的增大百分率是粉末多种性能的综合体现，。该仪器是采用一种靠偏心轮的转动使定向滑杆上下滑动，敲击钻座，使量筒内粉末逐渐被振实的装置，主要用于各种形状粉末振实密度的测定，对非金属粉末也可借鉴使用。

FZS4-4经济型振实密度测定仪技术参数

振实装置的振动冲程3±0.1MM

振动频率每分钟250±15次

玻璃量筒的容积是100±1.0ml，刻度部分高175±10mm。容积为25±0.5ml的玻璃量筒刻度部分高135±7mm。100ml量筒最小刻度间的容积为1ml，测量精度为±0.5cm；25cm量筒最小刻度间容积为0.2cm，测量精度为±0.1cm

FZS4-4经济型振实密度测定仪测试对象
各种金属粉：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。
各种非金属粉：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石 、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、等。
其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等