KA-1全自动定氮仪

产品简介

KA-1型全自动定氮仪（也称为蛋白质测定仪），是本公司按凯氏定氮法为原理设计出来的最先进的一款产品。主要用于检测粮食，食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物。沉淀物和化学品等中的氨氮。蛋白质氮等含量。检测方法符合国际：AOAC.ISO等

仪器特点

- 外壳采用特制塑钢板，主要部位装ABS防腐板及不锈钢底版，防化学试剂腐蚀和机械损坏。树脂玻璃安全防护门。

- 程序化全自动控制 ，操作方便易用。

- 采用大屏幕液晶显示屏，汉字显示操作流程及设备工作状态。

- 可任意设定加硼酸吸收液量，加碱量，加蒸馏稀释水量。

- 自动补水，回收液数量可随意调节。

- 具有回收自动报警功能。

- 一按电钮即可完成全部操作过程。

- 可存储4个样品数据。

- 可根据需要设置手动和自动两种操作方式

技术参数

适用领域：粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等检测

测定样品量：固体<5g/个   液体<15ml/个

工作方式：全自动

回收率：100±1%（相对误差，包括消化过程）

重复性：<±1%

蒸馏速度：<5分钟/样品

冷却水消耗：2L/分钟

工作电压：220v 50Hz

功率：800w

外形尺寸：380*400*820mm

重量：26kg