UV-5100B型紫外可见分光光度计

仪器基本参数

* 光学系统： 单光束、1200条/mm衍射光栅

* 波长范围： 190～1000nm

* 光谱带宽： 4.0nm 或2.0nm

* 波长准确度： ±1nm

* 波长重现性： ≤0.2nm

* 透射比准确度: ±0.5% τ（0-100%τ）    ±0.002A(0～1A)

* 透射比重复性：0.2% τ

* 杂散光： ≤0.05% τ (220nm NaI，340nm NaNO2)

* 稳定性： 0.001A/h（500nm预热后）

* 噪声： ±0.001A (500nm预热后)

* 基线平直度： ±0.002A

* 测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量

* 波长调节：自动调节

* 波长分辨率:0.1nm

* 光度范围： -0.3～3A

* 操作模式：电脑/主机双模式

* 显示方式： 2.5英寸高亮度蓝色液晶显示屏

* 双检测器：进口检测器

* 光源： 进口氘灯、进口钨灯

* 电源： AC 85V-245V

* 功率： 150W

* 仪器尺寸：450×340×170mm

* 主机净重： 13Kg

仪器主要特点

仪器采用先进可靠的微机处理技术,集成大量自动化功能和数据处理功能

仪器采用高灵敏度,原装进口光电转换器,具有优良的感光效果

仪器采用128*64位LCD炫彩显示器,分辨率高,显示清晰

仪器采用大量进口优质部件,集国内优质部件于一身,性能优越

仪器采用模组化设计,功能区域分别明显,识别方便

仪器显示屏不仅能显示多组数据,同时能显示标准曲线

仪器可以采用主机测试和软件测试双模式,选择方便

仪器采用经典式光路设计,光路端点能量强,分辨率高,体积小

仪器采用微信号处理系统,精确处理光电转换、电信号和数字信号转换

仪器采用风路循环系统，仪器内部温度相对均衡、稳定

仪器采用电机旋转结构，光源可通过内置程序自动切换

仪器的波长设置、调零方式、浓度设置、测试模式设置等均采用自动方式

主机功能

仪器具有吸光度、透过率、能量、浓度等测量功能

仪器主机可以单点采样或多点采样建立标准曲线，并用标准曲线测量样品浓度

仪器屏幕可显示和存储多组数据和标准曲线，通过翻页方式直读

仪器可选配热敏打印机，将主机数据和曲线直接打印

仪器具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差

仪器通过不同的主机软件选择，可实现灯源开关、时间设置、标准曲线测量和光度测量等系列功能

仪器采用USB数据端口，可轻松通过选配软件实现联机操作

选配软件功能

三维波长扫描：对被测物可进行190nm-1000nm全波段三维图谱扫描，也可分段扫描
三维动力学测试：对被测物进行三维时间扫描，适时检测浓度的变化引起吸光度的变化
定量测量：通过三维标准曲线的建立，可对被测物进行浓度分析
多波长测试：可以同时设定多个波长，对被测物在多个波长下的吸光度进行测试
DNA/蛋白质测试：通过核酸蛋白的测试公式对DNA/蛋白质进行纯度及浓度分析

选配软件特点

仪器软件采用最新的数据库结构，具有软件内自动存储功能

标准曲线、动力学曲线、扫描曲线等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维轻松转换为二维

软件通过一次性调零，即可进行光谱扫描，无须建立系统基线

通过管理员设置，可实现软件系统管理，根据权限使用软件

软件设置清晰，使用简单，方便新人操作

同种样品或不同种样品的标准曲线图和扫描图可以显示在同一坐标轴上

图谱可实现四则运算、导数、平滑等多项功能

动力学测试可以测试物质随时间变化浓度的变化趋势，并可根据用户的要求实现特殊数据的统计和计算

软件可以在最新的操作系统上运行,并可根据不同的操作系统进行升级