FT-104C氟化铝/氧化铝流动性测定仪

FT-104C氟化铝（氧化铝）流动性测定仪标准要求：

依据GB 6609.36-2009-T 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第36部分：流动时间的测定；

FT-104C氟化铝（氧化铝）流动性测定仪同时满足S/T 581.17-2010 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分:流动性的测定 本标准规定了氟化铝流动性的测定方法，即一定质量的氟化铝通过特制的漏斗中，测定样品全部流出漏斗所需的时间。

FT-104C氟化铝（氧化铝）流动性测定仪技术参数：漏斗：不锈钢材质，漏斗上口外径138.5mm,内径123mm,出口直径为3.95mm～4.0mm,总高度190.5mm耐磨损的不锈钢。上口锥度：60°，下料口锥度15°. 依据GB/T66.9.36-2008  用于氧化铝物理性能测定方法设计（流动性能）