FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪

FT-102霍尔流速计 流动性和松装密度测量装置（不锈刚材质）是本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作的规定设计、生产。其检测方法与结果和国际上通用的检测方法具有通用性。本产品也适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量。

本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末，均可采用本装置。

FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪是依据国家标准GB 1482-84的规定设计、生产。

本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。

凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末，均可采用本装置。

FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪原理

金属粉末的流动性，以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。

FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪技术要求

2.1  漏斗(小孔直径2.5mm)

漏斗不锈钢材料制成，且具有足够的壁厚和硬度，以防变形和过度磨损。

2.2  支架、底座和接收器

支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器，请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住，将漏斗安装到支架上。接收器（不锈钢盘）置于底座上，用来收集粉末。

2.3  天平（用户自备）

最大称量100g；精度0.05g。

2.4  秒表

测量时间能够精确到0.01s。

2.5  量杯

本装置配备一只容积为25ml的不锈钢量杯。用户可参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定（漏斗法）。

FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪基本配置：架台：1套 ；漏  斗：不锈钢（Φ2.5mm、Φ5.0mm）各1只；量  杯; 不锈钢（Φ31mm、25ml）1只; 秒  表1只;溢料盘不锈钢1只;毛  刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。