FT-103A活性白土堆积密度测定仪

FT-103A活性白土堆积密度测定仪  GBT 23771堆积密度仪，无机化工产品堆积密度测定仪

GB 25571堆积密度仪,HGT2764堆积密度测定仪/碳酸钠堆积密度测定装置；HG/T2770堆积密度测定仪；工业聚磷酸铵堆积密度测定仪

FT-103A活性白土堆积密度测定装置升级后增加如下功能：本品除配置定位角之外，配置调节平衡之水平仪装置，减少外部环境对测量结果的影响；量杯有定位装置，从而保证漏斗和量杯的中心在一条直线上。是依据国家标准GB/T 25571-2010食品国家安全标准，食品添加剂 活性白土的规定设计、生产。本装置适用于食品添加剂 活性白土堆积密度的测定。同时也满足HGT2764-2008工业过氧碳酸钠之行业标准关于堆积密度测定装置要求。还满足GBT 23771-2009 无机化工产品中堆积密度的测定。HG/T2573-2006工业轻质氧化镁(HG\T2573-2006代替HG\T2573-1994)堆积密度测定要求；同时满足HG/T2770-2008工业聚磷酸铵，主要用作涂料、造纸、塑料、橡胶、纺织、木材及有机建材等制品的阻燃添加剂，6.11堆积密度的测定要求.

FT-103A活性白土堆积密度测定装置原理：粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量杯；测定松装状态下量杯内单位体积的质量，即堆积密度。将待测的试样装入漏斗，顺着漏斗的下端口自然下落并流入到测量筒中，将落入到测量筒中的试样刮平，在天平上称取刮平后测量筒中的试样质量，再除以测量筒的容积，就可以测出待测产品堆积密度。

FT-103A活性白土堆积密度测定装置仪器结构：2.1：漏斗流出口直径30mm；漏斗高度为：135mm，漏斗采用不锈钢材料制成，2.2：量筒直径为：80mm，容积：500ml

瑞柯伟业仪器：是一家专业从事分析仪器研发、生产、销售、售后维修服务为一体化之实业公司。，公司目前的业务范围主要涉及化工、石油、分子材料、粉末冶金、粉末粉体、制药、电池、塑胶、建筑材料、线材（线束）加工、等相关行业，

测量方法

1. 试样的制备：将待测试样置于烘箱中，于1100C的温度下干燥1小时，测量前冷却至室温。

2. 用一个250mL的烧杯装满待测试样。关闭漏斗的排放口并将测量筒置于其出口中心。将试样倒入漏斗，打开漏斗的排放阀使磨料自由地下落，直到全部流完，此过程应避免振动。

3. 用一直尺刮去测量筒上多余的试样，刮料时直尺与测量桶上口平面约成450角，相互垂直刮四次。这一过程应防止压实测量筒中的试样，避免振颤。然后称量测量桶中试样的质量。

4. 按下式计算堆积密度：

Pap ＝ m1/V

式中：Pap -------待测试样的堆积密度，单位：g/cm3；

m1--------测量筒中试样的质量，单位：g；

V---------测量筒的容积，单位：cm3。

5. 一个试样应重复测量三次，取三次测量结果的算术平均值作为被测试样的堆积密度值。

6. 同一操作者用同一台仪器重复测定的结果，其误差不得超过±0.02g/cm3。

瑞柯仪器提示：购买堆积密度仪时，请确定好参数，同时了解企业的真实性和专业性，