FT-103自然堆积松装密度计

FT-103自然堆积松装密度计执行标准

是依据国家标准GB/T 16913.3-1997的规定设计、生产。本装置适用于粉尘堆积密度的测定。

FT-103自然堆积松装密度计试样的采集请参考GB/T 16913.1-1997 粉尘物理实验方法 第1部分：试样粉尘的采集中的相关规定。

FT-103自然堆积松装密度计原理：粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量杯；测定松装状态下量杯内单位体积粉尘的质量，即粉尘堆积密度。

FT-103自然堆积松装密度计仪器结构：漏斗(流出口直径12.7mm)

漏斗不锈钢材料制成，其中漏斗锥度为60°±0.5