LX-9830D多功能电压降测试仪

LX-9830D多功能电压降测试仪要求

- 描述：

LX-9830D多功能电压降测试仪采用高端工业自动化测控技术结合高精度AD芯片；使用标准4.3寸液晶显示器；所有数据输入采用薄膜按键设定，在测试时可以通过设定电压降上、下限及测试时间来确保产品测试的准确性及严格性，高精度的测试电流和电压可以任意调节；具有统计良品与不良品功能；自动计时功能；超上下限指示灯报警；测试模式：自动和手动两种，可以用于对产品全检或抽检，为质量管控之必备仪器。本机型在老款基础上升级，采用液晶显示和薄膜面板控制，采用恒流恒压开关电源系统供源，保证测试之稳定性和负载之恒源；本机除能单独使用外还可以外接控制单元PLC,打印机，电脑，PC软件；满足其他系统集成和生产线自动化控制改造，提供USB和232信号输出接口，如果您的产品属于线束或者端子接插件的话，我们依据标准提供给你测试窗口；解决测试过程中两次测量数据差值的计算；选购:如果您购买了PC软件，可以解决您数据存储，报表生成，测试过程数据读取和界面控制和打印等问题；测试数据的重复性及可比性分析；当然根据测试样品的不同（选购）一付测试治具对测试准确性的提高大有帮助.

LX-9830D多功能电压降测试仪适用范围

- 适用范围：

广泛用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试，还用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。满足标准：QC/T 730-2005 ;ISO 6722：2002  GB/T 2951—1997; GB/T 3048—1994  QC/T29106-2004; QC/T413-2002 ;QC/T413-2002; SAE/USCAR38 2009同时满足德国、法国、韩国、日本、等国家标准要求和测试规范，电压降实验按QC/T29106-2004标准5.7进行实验 QC/T29106-2004标准：5.7端子与电线压接处的电压降实验按图2所示，在端子与电线压接处中间 位置致电线75mm长的电线处（剥去绝缘层钎焊牢固）的两点间测量，扣除75mm长的电线电压降后即为端子与电线压接处的电压降。当一个端子同时连接两根或两根以上电线时对个根电线分别施加电流以测量电压降.

LX-9830D多功能电压降测试仪技术参数

| 测量项目 | 技术 规格 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 1.测试电流： | 0-40A | 0-60A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0.1A |
| 2.测试电压（开路） | 0-12V;0-24V;0-30V(选购) | 0.01V |
| 3.电压降范围 | 0-5000mv(分辨率0.01mV) | 0.1mV |
| 4. 测试时间 | 测试时间0.01S—99.99H任意设定 |
| 5. 统计功能 | 良品及不良品统计计数：0-99999 |
| 6. 测量模式 | 手动和自动测量模式 |
| 7. 电压降设定 | 上下限设定功能及超限声光报警 |
| 8.设备管理 | 仪器管理密码设定功能 |
| 9.电源输入 | 输入电压:AC220V+10%,50Hz |
| 10.环境要求 | 仪器使用环境要求：工作温度：10℃－30℃，湿度：≤65%RH |
| 11. 治具 | 依据产品选购治具1付 |
| 12.外部单元 | 提供USB;232接口；选购：PC软件，电脑，打印机及其他控制单元 |

瑞柯仪器专业电压降测试仪器制造厂商，规格齐全，精度高

瑞柯仪器专业生产电压降测试仪器，还提供以下产品型号： LX-9830插头电压降测试仪；LX-9830A端子电压降测试仪；LX-9830B线束电压降测试仪;LX-9830C触点压降测试仪；LX-9830D多功能电压降测试仪; LX-9830E-DC小电流型电压降测试仪;LX-9830F大电流型直流电压降测量仪；LX-9830H微电流型电压降测试仪; LX-9830G恒流恒压电压降检测仪;LX-9830GA系列电压降综合测试仪

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原