UV-9000型紫外可见分光光度计

仪器基本参数

* 光学系统： 双光束、1200条/mm衍射光栅

* 波长范围： 190～900nm

* 光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0nm可选

* 波长准确度： ±0.2nm

* 波长重现性： ≤0.1nm

* 透射比准确度: ±0.2% τ（0-100%τ）    ±0.001A(0～1A)

* 透射比重复性：0.1% τ

* 杂散光： ≤0.01% τ (220nm NaI，360nm NaNO2)

* 稳定性： 0.0004A/h（500nm预热后）

* 噪声： ±0.0004A (500nm预热后)

* 基线平直度： ±0.001A

* 测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量

* 波长调节：自动调节

* 波长分辨率:0.1nm

* 光度范围： -4～4A

* 操作模式：电脑/主机双模式

* 显示方式： 6英寸高亮度蓝色液晶显示屏

* 双检测器：进口检测器

* 键盘:数字式按键

* 光栅：原装进口

* 光源： 进口氘灯（滨松）、进口钨灯（欧司朗）

* 光学底板:16mm厚整体光学铝板

* 电源： AC 220V和110V可选

* 功率： 150W

* 仪器尺寸：640×540×200mm

* 主机净重： 30Kg

仪器主要特点

双光束光学系统，双检测器的使用，使仪器更稳定、更准确、更可靠

各器件的间歇配合，极大地提高仪器的运行速度，尤其是扫描速度

长光程光路结构设计，分辨率更高，参数更精准

原装进口光栅的使用，使仪器各项参数达到极致

原装进口优质灯源的使用:氘灯(滨松)和钨灯(欧司朗)，确保仪器更环保、更耐用

仪器采用先进可靠的微机处理技术,集成大量自动化功能和数据处理功能

仪器采用高灵敏度,原装进口光电转换器,具有优良的感光效果

仪器采用6英寸LED炫彩显示器,分辨率高、显示清晰、使用寿命长

仪器采用大量进口优质部件,集国内优质部件于一身,性能优越

仪器采用模组化设计,功能区域分别明显,识别方便

仪器采用16mm厚整体光学底板,坚实可靠,保证各项参数达到高标准

仪器采用独特的电路设计,灯源的使用寿命能延长三分之一

仪器可以采用主机测试和软件测试双模式,选择方便

仪器采用经典式光路设计,光路端点能量强,分辨率高,体积小

仪器采用微信号处理系统,精确处理光电转换、电信号和数字信号转换

仪器采用风路循环系统，仪器内部温度相对均衡、稳定

仪器采用电机旋转结构，光源可通过内置程序自动切换

仪器采用数字按键，仪器的波长设置、调零方式、浓度设置、测试模式设置等均采用自动方式

主机功能

仪器具有吸光度、透过率、能量、浓度等测量功能

仪器主机具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量、光谱平滑和峰值检测等多种功能

扫描精度1nm，30秒左右扫完全波长

扫描精度和扫描速度根据用户的不同需求可供选择

仪器屏幕可显示和存储多组数据和曲线，方便调用

仪器可选配打印机，将主机数据和曲线直接打印

仪器具有灯源选择性开关、时钟设置等用户选择性设置功能

仪器具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差

仪器采用USB数据端口，可轻松通过选配软件实现联机操作

软件功能

波长扫描：对被测物可进行190nm-1100nm全波段图谱扫描，也可分段扫描
动力学测试：对被测物进行时间扫描，适时检测浓度的变化引起吸光度的变化
定量测量：通过标准曲线的建立，可对被测物进行浓度分析
多波长测试：可以同时设定多个波长，对被测物在多个波长下的吸光度进行测试
DNA/蛋白质测试：通过核酸蛋白的测试公式对DNA/蛋白质进行纯度及浓度分析

选配软件特点

软件结构设计简单合理，操作方便，数据存储和导出方便

同一坐标轴可显示多条曲线，以便相互直观比较

图谱可实现四则运算、导数、平滑等多项功能

软件适用于市场流行常用电脑，无需特殊配置

动力学测试可以测试物质随时间变化浓度的变化趋势，并可进行相应的计算

软件可以在最新的操作系统上运行,并可根据不同的操作系统进行升级