KA-1A全自动定氮仪

产品简介

KA-1A自动定氮仪（也称为蛋白质测定仪），是本公司按凯氏定氮法为原理设计出的一款先进的产品。主要用于检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氨氮，蛋白质氮等含量，检测方法符合：GB/T6423-94规定指标。

仪器特点

- 外壳采用特制塑钢板，主要部位装ABS防腐板及不锈钢底版，防化学试剂腐蚀和机械损坏。

- 智能化自动控制，操作方便易用。

- 可按照诚信自动加液。可任意设定加碱量，加蒸馏稀释水量。

- 自动补水，自动加热，采用新一代水泵，碱泵，主要部件采用进口器件。

- 一按电钮即可操作。

★可根据需要设置手动和自动两种加液操作方式。

技术参数

应用领域：可用于粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等蛋白质检测。

测定样品量：固体<5g/个  液体<15ml/个

测定范围：0.1mgn-200mgn（含氮量 0.02-95%）

工作方式：自动

回收率：100±1%（相对误差，包括消化过程）

重复性：<±1%

蒸馏速度：<5分钟/样品

冷却水消耗：2L/分钟

工作电压：220V 50Hz

功率：800W

外形尺寸：380*330*820mm

重量：24KG