COM-3200PROII型高精密度经济型空气离子测定器

COM3200PROII，是在COM3200PRO的升级产品，比原来仪器体积减少一半，风扇开关变为触摸按钮，风扇自动功能加强，量程没有变化，电极风速控制做了调整检测正负离子灵敏性更强。目前COM3200PROII更适合携带，并配有仪器皮包。 COM-3200PROII高精密度经济型空气离子测试仪 特点：是COM3200PRO的升级版，适合环境中的负离子检测，森林，风景区，自然保护区等。 COM-3200PROII负离子检测仪依照JIS空气中离子密度测定法指针草案中最精确的同轴二重圆筒式制造设计而成，与一般市面上平板式制造的正负离子检测仪相比较，准确度大幅提升，并可利用专用的电脑记录分析软体记录分析与打印所测量的资料。 适用于森林、瀑布、风景区、自然保护区、生活环境的评估与相同商品的检测等， 规格： 一、测定模式：圆筒电容器. 二、测定范围：三段式设定 Ｒ１：０～２０,０００ 个/cc （最大液晶表示：１９,９９０ Ｘ１） Ｒ２：０～２００,０００ 个/cc （最大液晶表示：１９９,９０ Ｘ１０） Ｒ３：０～２,０００,０００ 个/cc （最大液晶表示：１,９９９，０ Ｘ１００） 三、7段4 +1 / 2位数字液晶显示。 四、环境测量容易进行发生离子的各种产品的测量，数据管理的数据收集。 五、电源要求 :AC100V〜AC240V，内置可充电电池可连续使用7小时以上，2路电源， 六、尺寸：45×宽112 ×纵长188毫米（不包括突起部） 七、内置： 温度·湿度传感器 八、温度・湿度測定 温度： +5～35．℃ 湿度： 0～85％ 九、漂移率：±5% 十、重量：约0.995公斤 十一、英文版数据分析软件。 十二、仪器便携箱。 十三、便携皮包 十四、固定检测三角支架。 十五、232数据连接线。 十六、232转USB连接线。 十七、产地：日本 COM3200PRO已停产 局部放大图片。 COM3200PROII仪器后面放大图象 COM3200PROII样品测 仪器便携包 仪器操作显示部分