PM-2B型便携式多参数水质测定仪

高性能、高精度的多参数水质测定仪。采用微电脑控制，LCD大屏液晶显示，具有稳定可靠、使用方便等优点。广泛应用于医疗卫生、化工、制药、污水处理、环境监测、工矿企业及大专院校和科研单位等实验室中及现场、野外中使用。可同时测量PH值、ORP值、溶氧值、电导率值及温度的测量。

技术参数：

- 测量范围：

PH：0～14.00 PH

ORP：0  ～±2000mV

溶解氧（DO）： 0.0～20.0mg/L;  0～200%

电导率： 0.00µs/cm ～ 199.9ms/cm

温度：  0℃～100.0℃

- 准确度：

pH:±0.01pH

ORP : ± 0.1%(F.S)

溶氧： ±0.2mg/L (被测体系与校正体系等温)

±0.5mg/L (被测体系与校正体系±10℃时)

电导率：  ≤±1.0%（F.S）

T℃: ±0.5℃

- 分辨率：

pH：0.01pH

ORP：0.1mV

溶氧：0.1mg/L

电导率：0.01µs/cm

T℃: 0.1℃

4.  电池类型：9V电池1节

5. 外形尺寸：75mm×140mm×38mm

产品特点：

- 采用微处理技术，操作简便

- 自动测量范围辨别功能。

3.  一或二点按键自动校准

4  自动/手动温度补偿及温度测量

5  可设定盐度系数及大气压力

6  数据锁定功能

7  电极使用寿命长

8.自动测量范围辨别功能。

9.每项测试项目可储存99个含日期时间的数值

10.数据断电不会丢失

标准配制：

主机1台，pH复合电极1支、后备电极头1个，电导电极1支，ORP电极1支，溶氧电极（进口膜头）1支，温度探头1支，pH标准试剂1套，主机保护套1个，、电极内充液1瓶，9V电池1个，便携箱1个，说明书1份，合格证1份，保修卡1份。