设备名称：微机控制全自动压力试验机

型号：YAW-100B

一、主要用途：

YAW-100B型微机控制全自动压力试验机按照GB177-85和GB17671-1999《水泥胶砂抗压强度试验方法》自动完成一批六次试验恒应力加载自动计算平均值，判断试验数据的有效性。该产品具有精度高、性能优越、可靠性高、操作方便等特点。本机完全符合GB/T3722-92、GB/T2611-92标准。可为您提供准确的实验结果。主要用于水泥胶砂、混泥土试块抗压强度试验，亦可用于橡胶垫、瓦砖、金属制品、构件以及其它材料的抗压试验，使科研院所，水泥质检、工矿企业、水泥、胶砂等部门的理想测试设备。

二、功能与特点：

1.       无压力油泄漏和比例阀堵塞等不良现象、噪音低、可靠性高；

2.       中文windows控制及处理软件、采用人性化设计，界面美观、操作简便。可任意设定保压值，保压时间，自动计算试验结果；

3.       先进的自动控制功能，可对试件进行单件或批量试验；

4.       具有等速应力、试验力保持等控制模式、实现试验参数的设定、数据的采集、分析、存储及打印；

5.       可根据国家标准或用户要求配置相应的控制处理软件；

6.       试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）；

7.       具有程控和机械两级限位保护；

8.       当负荷超过额定值3～5%时，自动停机。

三、主要技术参数：

l         最大试验力：100kN；

l         试验力测量范围：2%-100%FS；

l         试验力准确度：优于±1%；

l         加荷速度：0.3KN/S-10KN/S任意设定；

l         加荷速率误差：±5%；

l         位移示值极限误差：示值的±1%以内；

l         位移分辨率：0.01mm；

l         位移速度调节范围：0.01-50mm/min；

l         控制及处理方式：微机恒应力控制，自动处理；

l         有效试验宽度：230mm；

l         上下压盘间离：200mm(可根据客户要求配置)；

l         有效压缩行程:50mm；

l         压盘尺寸：140mm；

l         主机外形尺寸：800×385×1490mm；

l         供电电源：220V，50Hz，1000W；

l         设备净重：450Kg。

四、 试验机主机配置

l         100kN高强度压力试验机主机一台；

l         高精度光电编码器一只；

l         高性能交流伺服调速系统及交流伺服调速电机各一套；

l         台湾ABBA高精密滚珠丝杠副两套；

l         高精度圆弧同步减速系统一套；

l         100kN高精度轮辐传感器一支；

l         试验机专用压缩辅具一套；

l         戴尔品牌计算机一台（18.5寸液晶显示器/320G硬盘/2.7双核/1G内存）；

l         HP彩色喷墨打印机一台；

l         HST-AD800试验机专用全数字测控系统一套；

l         WINDOWS98/2000/XP操作环境下的HST-800MaxTest试验机专用软件一套。

五、软件功能介绍

l         基于WINDOWS操作平台，软件操作简单、功能强大，人机对话式结构。采用标准的WindowsXP风格，操作简单易学；

l         软件采用模块化设计，不同的试验类型创建，试验控制以及数据分析都有独立的模块，与主程序分离。可以适应多种试验类型的试验控制和数据处理；

l         试验数据可由用户自行添加，个数不限，采用模板方式新建试验记录，方便快捷；

l         自动完成试验过程、判断破型，自动记录保存试验数据。所有试验数据以国际通用的XML格式保存；

l         高效的试验数据管理功能，能按多种方式实现试验数据的快速查询、加载与删除；

l         试验结束系统自动分析、统计试验结果，分析方式可由用户自行设定；

l         灵活的报表编辑功能，为用户提供了面向图形排版的专用报表编辑工具，简单易学，能方便的打印试验曲线及相关图片、文字；

l         用户可根据需要对试验数据进行删除；

l         用户可以根据需要改变分析方法，数据可以根据本身需要自行修改修约方式；

l         专用的数据库管理库模块；

l         分四档数码显示试验力值，精度为每档量程20%开始示值的±1%；

l         同时记录:力-时间、变形-时间、力-变形试验曲线，可随时切换观察，任意放大缩小，水平或垂直移动，实时高速采样；

l         提供多种报表打印接口，用户可根据需要编辑任何格式的报表；

l         试验数据采用标准数据库管理方式，自动保存所有试验数据和曲线。

试验过程中实时显示试验曲线，试验完成后试件的测试数据、曲线和试件信息都会在这操作窗口中显示出来。

可以对历史试验数据进行数据库查询，只需输入一定的条件，可以把试验数据立即找到。

8）批量数据处理及批量报告打印窗口

可以对一批同类试件进行汇总分析，对测控数据进行对比并计算平均值成批汇总打印。我们可以为客户定制特殊的试验报告。这些只是多种形式的几个代表。试验报告也可根据用户要求进行编辑打印并具有相关处理软件（批量处理、控制编程器、MaxDoc报表处理器、MaxXls报表处理器等）。

六、HST-AD800试验机专用全数字测控系统功能特点

l         集程控放大、A/D转换、数字量I/O、计数及脉宽（PWM）、方波发生（SWP）等功能于一体，其系统结构可靠简洁，并且具有十分良好的互换性；

l         全系统采用数字化设计，安全、稳定、可靠、精度高；

l         全系统无任何可调器件，数字调零和测控参数自动标定；

l         系统集成CPLD运算器件，具备高速运算能力，实时处理数字信号；

l         本系统采用PCI2.1总线标准，易扩展、易升级而且做到“即插即用”；

l         集成4档精密仪用程控放大器，自动换档；

l         自动检零。