海绵泡沫压陷硬度测定仪

PMYX-2000B

产

品

技

术

方

案

书

北京冠测精电仪器设备有限公司

主机图片：

软件截图：

产品名称：海绵泡沫压陷硬度测定仪

产品型号：PMYX-2000

控制方式：微机控制

符合标准：

GB10802软质聚氨醋泡沫塑料

GB10807-2006 软质泡沫聚合材料压陷性能测试标准

一、主要适用范围及功能

主要适用于软质泡沫聚和材料如：海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试，测出海绵、泡沫等材料的压陷硬度。

本设备由试验主机和控制系统两大部分组成，仪器采用计算机控制，能够全程自动按照标准要求测试数据，所有的操作在软件里操作，试验方便，操作简单。可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理，并可存取、显示、打印.

二、特点：

1、 压陷量预先设定,通过计时电路精确控制压陷量；

2、 使用方便：采用高精度压力传感器和大规模集成电路；

3、 测定精确：提供三种测定压陷硬度的方法；

4、 压头运行平稳,其速度为100MM/MIN；

5、 压陷硬度测定范围:0-1500N

6、 测力最小分辨率:0.01 N

7、 测定误差:<1%

8、 能够自动计算显示所测试海绵厚度

三、技术参数：

（1）、 速度：100MM/MIN；

（2）、 压陷硬度测定范围:0-1000 N

（3）、 测力最小分辨率:0.01N

（4）、 测定误差:<1%

（5）、 压头直径：200MM

（6）、 压盘有效行程:150MM

四、主要配置：

1、测试主机一台

2、压盘一支

3、传感器一支（2000N）

4、计算机控制卡一块

5、彩色喷墨打印机一台

6、计算机一台

7、电子控制箱 一台

8、数据线 一根

9、说明书一份

海绵检测系列仪器：

海绵压陷硬度试验机-PMYX-2000

海绵往复冲击疲劳试验机-PMPL-2000

海绵落球回弹试验仪-PMLQ-500

海绵拉伸撕裂强度试验机-PMLS-1000

海绵密度测定仪-PMMD-1

海绵压缩永久变形试验机-PMYS-1

海绵泡沫切割机（实验型）-GCPQ-100

海绵泡沫切割机（电热丝）-PMQG-1

北京冠测试验仪器有限公司

地址：北京市海淀区永丰基地新材料创业大厦B座4层

电话：010-59442132  13911152701

联系人：王国平