LTBCR-200型浊度色度仪

性能参数：
1、测量范围：

浊度：0～1000NTU

色度：0～500CPU

2、精确度：浊度：≤± 2 % (满量程)

色度：≤±3%(F.S)

3、重现性：≤ ± 2 % (满量程)

4、最小分辨率：0.01 NTU

5、每小时漂移：＜ 0.1 NTU

6、重量:1kg

7、外形尺寸:266×200×130mm

8、仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：
⑴ 环境温度: 5～40℃    
⑵ 相对湿度: ≤70%
⑶ 供电电源: AC(220±10%)V； 50Hz
⑷ 避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

产品特点：

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

3、可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

配置清单：

主机1台，比色皿2只，浊度标准液1瓶，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。