PMA2132光合有效辐射探测器

PMA2132量子探测器可以对400-700nm光子通量进行测量。PMA2132具有防水外壳，可在室外或者潮湿环境操作。在400-700nm光子吸收数和植物的光合作用率有着成比例的对应关系。

特点

- 高灵敏度

- 高动态范围

- 卓越的长期稳定性

- 余弦修正

- NIST 可溯源校准

- 密封外壳

应用

- 农业

- 光生物学

- 气象气候

- 环境监测

- 教学

光子能量与其频率成比例因而相反地对波长成比例。为了产生与光子通量（量子数单位面积每秒）成比例的信号，探测器的光谱功率响应（Amps/[W/cm2]必须相反的与光子频率成比例并因此与波长成比例。传统上量子通量单位为micro-moles(也叫micro-Einsteins)每秒每平方米。转换因子如下：

1uE/s/m2 = 1umole/s/m2 = 6.02*1017 quanta/s/m2

PMA2132探测器的角响应经过余弦校正，适于散射辐射或者长光源测量。

## 技术规范:

- 光谱响应 量子响应 (400-700nm) Figure 1

- 角响应 5% for angles <80°

- 范围 20,000 uEinsteins/second/m2

- 显示分辨率 0.1 uEinsteins/second/m2

- 操作环境 -40 to 120 °F (-40 to +50 °C) 室外

- 温度系数 <0.15%/°C

- 电缆 50ft (15m) or optional 1ft retractable

- 直径 1.6" (40.6 mm)

- 高度 1.8" (45.8 mm)

- 重量 7.1 oz. (200 grams)

## 光合有效辐射单位

光合有效辐射，太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量成为光合有效辐射,简称PAR。

PAR有三种计量系统：

1、光学系统，用光照度(lx)来度量。这种系统是以人眼对亮度的响应特征为基础的；

2、能量学系统，用某一特征波长范围内即光合有效波段内的辐射通量密度(Wm-2)来度量；

3、量子学系统，用光量子通量密度(umol m-2 s-1)来度量。

光合有效辐射是指植物用于光合作用的特定波长范围的光波，英文为Photosynthetic Active Radiation，简写为PAR。光合有效辐射单位为每秒每平方米微摩尔，用英文表示为μmol/m2*s。另外还有几个单位，来表示光合有效辐射：微爱因斯坦μE（μEinsteins）、尺烛光FC(Footcandle)、明流W/m2和照度LUX。这几个单位虽然都可以表示光合有效辐射，但是在实际应用中并没有相互间的换算关系。因为这几个光合有效辐射单位是在不同层次，不同方面来描述光合有效辐射的。如W/m2是太阳总辐射量，测的是400-1100纳米的光波。μE测的是400-700纳米的广波。由此可见，不同的单位，所测量的光波范围不同，所以相互间无从比较。