制造商：

美国石油传感技术公司

# Text boxes

北京赫斯远大科技有限公司

# Beijing Hesiyuanda Scientific & Technology Ltd.

说明

过去水中石油烃的检测和分析都是通过采样，然后用气相色谱法或

者红外光谱法进行分析。随着100型便携式石油烃监测系统的诞生，

这种专利的光纤传感器所组成的便携式分析仪，现在可以现场实时

监测水中的ppm级的石油烃含量。

100型便携式石油烃分析仪是专门设计用于现场监测。在分析模式

下，它可以快速提供准确的水中油定量分析数据。它所取得的测量

数据与实验室气相色谱仪的分析数据非常吻合。在筛查模式下，它

可以提供快速的石油烃污染数据，气相色谱总石油烃现场跟踪指

示，可对苯系物的进行快速检测。

北京赫斯远大科技有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园1号楼806室

邮编：100089

电话：13381212033

传真：010-82561088

E-Mail: info@hesiyuanda.com

网址：www.hesiyuanda.com

应用

• 土壤修复监测

• 现场环境评价

• 地表雨水监测

• 工业用水和废水监测

• 舱底水的检测

• 地下水修复监测

• 泄漏监测等

# Beijing Hesi Scientific & Technology Ltd.

北京赫斯远大科技有限公司

技术规格

·读出值                   ppm；°C

·数据储存                 100次测量

·电池持续时间             8小时正常运行

·外观尺寸                 25 x 30 x 18(cm)

·重量                     4. 5kg

·模拟输出

温度                   0~2. 55V, 0-50°C

浓度                   0~2. 55V, 0~180ppm(二甲苯)

·串口输出                 9600波特

·校正                     预混合二甲苯标准溶液

·探头尺寸                 直径19mm, 长度20cm

·探头连线                 7米

性能指标

·测量范围                 0-2,000 ppm (TPH)

·最低检出限               0.1 ppm （二甲苯标准）

·可检测烃类              C6 或者更高分子量石油烃

·准确性/精度              ±10% （读出值）

·响应时间 (初始)           5秒

·响应时间 (至 95%)        <5分钟

·运行温度范围             0°至 50°C

·与GC测定数据的相关性   98% （EPA 8020）

可配置附件：

· 手提式专业防水型仪器箱

· 校正标准溶液

· 接口线

· 电池充电器

特点

·直接测定水中石油烃

·分析模式或筛查模式运行

·提供现场以及实时信息

·快速调零

·操作简便，菜单式操作界面

·通过第三方认证，符

合EPA8010 方法

·探头稳定性指示

·100次测量数据储存

·串口输出

·校正简便