ET-3015E智能红外一氧化碳分析仪

一、智能红外一氧化碳气体分析简要介绍：

是我公司最新推出的一种利用红外光谱吸收原理，对低浓度的一氧化碳测量仪器，智能一氧化碳检测仪，同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组，通过485和USB接口，可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，智能一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了，在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高，可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准；符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。

二、智能红外一氧化碳气体分析仪特点：

1、检测空气中的一氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。

2、仪器自带数据存储，储存数据可达256组。带有485数据接口，数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间进行零点修正。

3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。

5、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据，可以自动转换。有在线实时测量功能

三、智能一氧化碳气体分析仪技术参数：

- 检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（国标）

- 检测气体：空气中的一氧化碳（CO）

- 检测方式：泵吸式

- 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）

一氧化碳：0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程

温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH

- 分 辨 率：0.1×10-6

- 线性误差：≤±2% F·S

- 重 复 性：≤1.0%

- 零点漂移：≤±2% F·S/h

- 量程漂移：≤±2% F·S/3h

- 预热时间：30min

- 响应时间：≤60S

- 流量范围：（0.5-2.0）L/min

- 内置充电电池，可以220V交流或者直流供电

四、智能红外一氧化碳气体分析仪配置:（市场价格：30000元）

(1)仪器主机(含内置电池)    一台      (2)充电器                  一只

(3)数据线                  一套      (4)采样软管                一根

(5)铝合金携带箱            一只      (6)操作手册、光盘和合格证  一份

江苏金坛市亿通电子有限公司

地址：金坛市华城开发区华兴路180号

电话：0519-82616366   82616576