HORIBA紫外线COD连续监测仪OPSA-150

概要 
HORIBA推出采用具有25年以上丰富经验的独特测量方法---「旋转式单元长度调整系统」的新型紫外线吸收法COD连续检测仪。 

此装置可用于以下 三个主要方面：水质总量控制中排出口的有机污染物质的监测，水源地取水口处的有机污染物质的监测，工业过程中的有机污染物质的监测，如酚的监测等。 

特征 
采用旋转式单元长度调整系统的传感器 

采用旋转式单元长度调整系统可消除水质污染对零点产生的影响，从根本上消除零点漂移。 

根据单元长度的调整，多点测量指示值，可以取得根据单元长度不同而产生的测量值。因此，只用一台仪器，就能覆盖从0-0.1Abs的低浓度至0-5.0Abs的高浓度的广泛的测量量程。 

简单的操作画面 

可以通过触摸屏对仪器进行直观的操作，对话式的画面设定还能消除仪器操作的不确定性。另外，通过COD、TURB浊度换算表示功能，还能在现场进行指示确认。 

自动保存1年期的数据资料 

内置数据存储功能，每隔一小时会记录一次一年期的数据。另外还可用CF卡便捷地读取数据、存储数据。 

HORIBA独特的连续清洗方式 

不需遮挡测量光路，利用擦洗器连续清洗检测单元，由此可避免单元的污垢引起指示误差以及由于间断式的清洗方式产生的清洗前后的指示差。 

取样中断时的流量开关输入 

将以往OPSA-120的样品中断报警可选功能设置为标准功能。 

分辨率提高 

最大分辨率与OPSA-120相比，提高到0.01m-1SAC(0.0001Abs),可用于0-10m-1SAC 0-0.1Abs的低量程监测。