DRYS-300岩石热物性参数测试仪
材料的热物性是它的固有属性，取决于物质的组分，结构，温度，压力，密度等热状态参量。对“岩石”等类似于岩石的物质，我们根据其物质的形态在不破坏原物质的结构的情况下，提出几种对岩石原样进行热物性分析的仪器试验方法。
技术参数

1：本设备采用立式结构，自动加载，压力控制。

2：该装置测试最高温度300度

3：计量功率：60W

4：全自动测试分析软件

5：侧向温度分布四个点。

6：轴向温度：4点，侧向温度分布按梯度：3--6点。

7：冷端冷却恒定温度：20度。

8：加压最大：1000N，可调节压力。

9：测量试件：尺寸φ50×100和φ37.5×100。10：系统测量精度：3%，重复性精度：1%。

11:在试样另一段安装一点加热器，通过加热时间在侧向上分布函数确定径向传热性能。

12：钨丝点热源的直径大小应控制在5-10mm之间

价格：58000元/套，全自动，含计算机测试系统及测试软件，含17%税及运费。

注明：图片供参考，技术人员免费上门安装、调试及培训一次，仪器保修期为一年，长期维护。